КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈКП“Градска топлана Ужице“ из Ужица

ЈАВНА НАБАВКА – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.10-2014

| Број | 01-5/312 |
| --- | --- |
| Датум објављивања конкурсне документације | 10.12.2014. |
| Датум и време пријема понуда | 22.12.2014. до 12:00 |
| Датум и време отварања понуда | 22.12.2014. у 12:30 |

децембар 2014. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.2.10-2014 број одлуке.01-5/309 иРешења о образовању комисије за јавну набавку , за спровођење поступка јавне набавке 1.2.10-2014 решење број 01-5/310, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а

ЈН бр. 1.2.10-2014

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 24 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 33 |
| VII | Образац понуде | 41 |
| VIII | Модел уговора | 49 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 54 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 55 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП“Градска топлана Ужице“

Адреса: Ужице, Трг партизана 26

Интернет страница: www.toplanauzice.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.2.10-2014 су услуге – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Ова набавка се не спроводи као резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Небојша Милутиновић

Е - mail адреса (или број факса): nebojsa.milutinovic@toplana.uzice.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. .1.2.10-2014 су услуге –  преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)

2. Партије

Ова набавка је обликована по партијама и то:

-Партија бр.1 –испитивање електро инсталација

-Партија бр.2 – испитивање ПП апарата

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

SPECIFIKACIJA

pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja Preduzeća

iz oblasti preventivnih mera zaštite od požara i eksplozije

u 2015. godini

Partija br.1-ispitivanje elektro instalacija

1)	Periodični pregledi sistema za zaštitu od statičkog elektriciteta u svim

objektima JKP“Gradska toplana Užice“ (u daljem tekstu „Preduzeće“). Svrha pregleda je utvrđivanje efikasnosti i kontinualnosti sprovedenih mera u spreča-

vanju pojave statičkog elektriciteta. Prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta JKP“Gradska toplana Užice“ od 12.03.2013. godine (čl.17 – u Prilogu)), redovna merenja otpora uzemljenja i ispitivanja pojave statičkog elektriciteta se vrše dva puta godišnje za gasne kotlarnice i jedan put godišnje za ostale objekte Preduzeća (mazutne i kotlarnice na ugalj, poslovni prostori). Ponudu za ovu poziciju vrednovati po ukupnom broju stručnih izveštaja merenja za sve objekte u sastavu Preduzeća. Obzirom da se Preduzeće sastoji od 16 nezavisnih objekata (2 poslovna prostora, 8 gasnih kotlarnica, 4 mazutne i 2 kotlarnice na ugalj – spisak objekata sa adresama je dat u Prilogu), merodavan broj stručnih izveštaja u Ponudi za ovu poziciju iznosi 24 izveštaja merenja po jednoj godini. Po jedan primerak izveštaja se dostavlja Službi ZOP-a Preduzeća.

Dalje, ponuđač je obavezan da, prema Pravilniku, otkloni sve uočene ili merenjem utvrđene nedostatke na elementima zaštite (galvanski spojevi, uzemljenje i sl.). Ovi radovi će se fakturisati Preduzeću kao naknadni i oni nisu predmet ove Ponude.

2)	Periodični pregled svih uređaja izvedenih u Ex-zaštiti u skladu sa Pra- vilnikom Preduzeća za korišćenje i održavanje uređaja i opreme izvedene u pro-

tiveksplozivnoj zaštiti (u Prilogu). Pregled se obavlja jedan put godišnje i to isključivo u gasnim kotlarnicama u kojima su ugrađeni ovi uređaji (kotlarnice „Lipa“, „Sevojno“, „K-05“ i „Medicinska“) . Koncepcijski, ovi pregledi su vizuelni i neposredni, dok se detaljni pregled sprovodi samo u slučajevima kada je to neophodno (kvar, fizičko oštećenje i sl.). Obaveza ponuđača je evidentiranje svih uređaja u Ex izvedbi i formiranje kartona uređaja, u koji će se unositi svi podaci o pregledima, merenjima i/ili intervencijama na uređajima (primer izgleda kartona uređaja je dat u Prilogu). Po jedan primerak kartona uređaja se dostavlja Službi ZOP-a Preduzeća. Ponudu za ovu poziciju vrednovati po broju stručnih izveštaja (koji sadrže i kartone uređaja u Ex-izvedbi), sa mogućnošću naknadnih korekcija ukupnog broja u zavisnosti od daljih aktivnosti Preduzeća na gasifikaciji kotlarnica. Broj izveštaja merodavan za ponudu po ovoj poziciji je 4 izveštaja po jednoj godini.

Dalje, ponuđač je obavezan da  otkloni sve uočene nedostatke na uređaju u skladu sa atestnom dokumentacijom i /ili uputstvima proizvođača. Ovi radovi će se fakturisati Preduzeću kao naknadni i oni nisu predmet ove ponude.

3)	Periodični pregledi sistema za detekciju gasa u gasnim kotlarnicama gde su ovi sistemi izvedeni. Peridični pregledi se obavljaju dva puta godišnje u toku grejne sezone i u skladu sa zakonskim i tehničkim normativima za ispitiva- nje ovih instalacija. Obaveza ponuđača je vođenje evidencije o pregledima po kotlarnicama (stručni izveštaj ili sl.), pri čemu se po jedan primerak izveštaja dostavlja Službi ZOP-a Preduzeća. Ponudu za ovu poziciju vrednovati po broju stručnih izveštaja u toku godine, sa mogućnošću naknadnih korekcija ukupnog broja u zavisnosti od daljih aktivnosti Preduzeća na gasifikaciji kotlarnica. Merodavan broj pregleda za ponudu po ovoj poziciji je 16 izveštaja po jednoj godini (sistem za detekciju gasa je, za sada, izveden u 8 gasnih kotlarnica).

Dalje, ponuđač je obavezan da  otkloni sve uočene nedostatke na uređaju u skladu sa atestnom dokumentacijom i /ili uputstvima proizvođača. Ovi radovi će se fakturisati Preduzeću kao naknadni i oni nisu predmet ove ponude.

4)	Redovni periodični pregledi automatske panik-rasvete

Ovi pregledi se obavljaju jednom godišnje u kotlarnicama „Lipa“, „K-05“, „Sevojno“, „Senjak“, „Aleksića most“ i „Medicinska škola“. Pregled obuhvata proveru napona ispravljačke jedinice i akubaterije, proveru svih mehaničkih i električnih spojeva, kontrolu svih napona u radnom i mirnom stanju i proveru startovanja fluo-svetiljke. Ponudu za ovu poziciju vrednovati po

broju stručnih izveštaja u toku jedne godine. Merodavan broj izveštaja za Ponudu iznosi šest stručnih izveštaja godišnje.

Dalje, ponuđač je obavezan da  otkloni sve uočene nedostatke na uređajima u skladu sa atestnom dokumentacijom i /ili uputstvima proizvođača. Ovi radovi će se fakturisati Preduzeću kao naknadni i oni nisu predmet ove ponude.

Partija br.2-ispitivanje PP aparata

1)	Redovni periodični pregledi PP aparata

Periodični pregledi se obavljaju na svakih 6 (šest) meseci u skladu sa za-

konskim i tehničkim propisima za ovu vrstu ispitivanja. Obaveza najpovoljnijeg ponuđača je da blagovremeno i ažurno obavlja ove preglede za sve vreme trajanja ugovornog perioda. Ponudu za ovu poziciju vrednovati po ukupnom broju PP aparata, pri čemi se dopušta mogućnost naknadnih korekcija broja PP aparata u toku izvođenja radova. Merodavni broj PP aparata za izradu ponude je 136 aparata u toku jedne godine (dva periodična pregleda – april i oktobar 2015.), obzirom da Preduzeće poseduje sledeće aparate:

- PP aparati tipa „S-6“: 14 kom

- PP aparati tipa „S-9“: 38 kom

-	PP aparati tipa „CO2-5“: 16 kom

Izabrani ponuđač će biti odgovoran za ispravnost i popunjenost PP apara-

ta, te je obavezan da otkloni sve uočene nedostatke na PP aparatu u skladu sa atestnom dokumentacijom i /ili uputstvima proizvođača. Ovi radovi će se faktu- risati Preduzeću kao naknadni i oni nisu predmet ove ponude.

Napomene:

- Ponuđač, shodno aktuelnim zakonskim regulativama, mora imati sve neopho- dne licence i ovlašćenja za obavljanje ove vrste radova. Ponuđač je obavezan da uz Ponudu dostavi i kopije licence i ovlašćenja (ili dokaz da je njihova izrada u toku), koje će se smatrati integralnim delom Ponude.

- U prilogu su Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektri-

citeta (br. 208 od 12.03.2013.), Pravilnik za korišćenje i održavanje uređaja i opreme izvedene u protiveksplozijskoj zaštiti (br. 172 od 28.02.2013.) JKP „Gradska toplana Užice“ i spisak objekata Preduzeća sa adresama.

- Za sve dodatne informacije u vezi Ponude obratite se ruk. Službe ZOP-a Pre-

duzeća Nebojši Milutinoviću, tel. 513-101 i 064/826-98-59.

JKP“Gradska toplana Užice“	Služba za zaštitu od požara

Nebojša Milutinović, maš.ing.

________________________

JKP „GRADSKA TOPLANA UŽICE“

Trg Partizana br.26, Užice

Objekti u sastavu JKP „Gradska toplana Užice“:

- Uprava Preduzeća, ul. Trg Partizana br.26 ( kancelarijski prostor u stambenoj zgradi)

- Dispečerski centar, ul. D.Tucovića br.38 (samostojeći objekat sa dva podzemna nivoa)

- Kotlarnica „LIPA“, ul. D.Tucovića br. 38 (samostojeći objekat, gas/mazut), kapacitet Q=23,4 MW (3x7,8 MW)

- Kotlarnica „BLOK ZLATIBOR“, ul. D.Tucovića br.93 (u suterenu stambene zgrade, mazutna), kapacitet Q=14 MW (2x7 MW)

- Kotlarnica „ALEKSIĆA MOST“, ul. Kurlagina bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=7,8 MW (2x3,9 MW)

- Kotlarnica „SENJAK“, ul. M.Obrenovića bb  (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=7,8 MW (2x3,9 MW)

- Kotlarnica „K-05“, ul. Norveških interniraca br.12 (u suterenu stambene zgrade, gasna), kapacitet Q=8 MW (2x4 MW)

- Kotlarnica „RATARSKA“, ul. Ratarska br.69  (u suterenu stambene zgrade, gasna), kapacitet Q=1,6 MW (2x0,8 MW)

- Kotlarnica „MEDICINSKA“, ul. Nemanjina bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=2 MW

- Kotlarnica „“SEVOJNO“, ul.V.Bugarinovića br.22 (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=5,8 MW (2x2,9 MW)

- Kotlarnica „KASARNA“ ul.Norveških interniraca bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=5,5 MW

- Kotlarnica „ROSULJE“, ul. Kralja Petra I 70/v (u suterenu stambene zgrade, mazutna), kapacitet Q=2,9 MW (2x1,45 MW)

- planirana konverzija na gas

- Kotlarnica „JUG BOGDANOVA“, ul. Jug Bogdanova br.1 (u suterenu stambene zgrade, mazutna), kapacitet Q=1,2 MW (2x7MW)

- Kotlarnica „OMLADINSKA“, ul.Omladinska br.8   (u suterenu stambene zgrade, mazutna), kapacitet Q=1,7 MW (2x0,85 MW)

- Kotlarnica „KOŠTICA“, ul. Koštička br.2  (u suterenu stambene zgrade, ugalj), kapacitet Q=0,315 MW (planirana konverzija na gas)

- Kotlarnica „HEROJA JERKOVIĆA“, ul. Joakima Vujića br.2 (u suterenu stambene zgrade, ugalj), Q = 0,315 MW (planirana konverzija na gas)

JKP „GRADSKA TOPLANA UŽICE“

P R A V I L N I K

za korišćenje i održavanje uređaja i opreme

izvedene u protiveksplozijskoj zaštiti

Električna oprema i električni razvod  (električne instalacije) koje se primenjuju u opasnim prostorima poseduju karakteristike koje se ostvaruju posebnim projektovanjem i koje ih čine pogodnim za rad u takvim atmosferama. Najvažnije je, iz bezbednosnih razloga, da u takvim prostorima, u toku trajanja takvih instalacija, bude sačuvana celokupnost tih posebnih karakteristika. Da bi se to ostvarilo, potrebno je tokom eksploatacije celokupne električne instalacije posvetiti ozbiljnu pažnju održavanju, tj. omogućiti kontinualni nadzor od strane kvalifikovanog osoblja, kao i preduzimanje određenih radnji koje su pri tome neophodne. Da bi se to ostvarilo, potrebni su početni pregledi instalacija, kao i redovni periodični pregledi instalacija. Ove preglede  i održavanja instalacija može da vrši samo iskusno osoblje, čije obučavanje je obuhvatilo proučavanje različitih vrsta protiveksplozione zaštite i praksu u radu na instalacijama, poznavanje odgovarajućih pravila i propisa, kao i opštih principa klasifikacije opasnih prostora. Takvo osoblje mora u redovnim vremenskim intervalima da obnavlja stečeno znanje.

Pravila, kao interni akt preduzeća, je dokument čijim su odredbama određeni  uslovi nabavke, montaže, upotrebe i održavanja protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja i instalacija koji su instalirani ili će biti instalirani u delovima Preduzeća tj. pojedinim pogonima koji su Elaboratima o zonama opasnosti proglašeni za opasan - eksplozivno ugrožen prostor. Dalje, ovim aktom se definišu učestalost redovnih periodičnih pregleda instalacija i drugih pregleda u toku godine, kao i uslovi za izbor odgovornog izvođača radova na periodičnim pregledima, popravkama i/ili remontima uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti.

U radu su korišćeni uobičajeni termini – definicije koji su propisani standardima i drugim aktima i to:

- Opasan prostor (eksplozivno ugrožen prostor - EUP) - prostor u kome se očekuje prisutnost eksplozivne atmosfere u takvim količinama koje zahtevaju posebne mere zaštite na radu i upotrebu protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja.

- Bezopasna zona - prostor u kome se ne očekuje pojava eksplozivne atmosfere u količinama koje bi zahtevale posebne mere opreza u pogledu izvođenja montaže i upotrebe električnih uređaja, odnosno prostor u kome koncentracija eksplozivne atmosfere ne može preći 10% od donje granice eksplozivnosti.

- Zone opasnosti - ugroženi prostori koji se klasifikuju u zone na osnovu učestalosti pojavljivanja i trajanja eksplozivne atmosfere:

- Zona opasnosti 0: prostor u kojem je eksplozivna atmosfera prisutna stalno, u dužem periodu vremena

- Zona opasnosti 1: prostor u kojem je verovatno da će se eksplozivna atmosfera pojaviti za vreme normalnog pogona

- Zona opasnosti 2: prostor u kojem nije verovatno da će se eksplozivna atmosfera pojaviti za vreme normalnog pogona, a ako se ipak pojavi, trajaće samo kratko vreme.

- Eksplozivna atmosfera - Smeša zapaljivih materija u obliku gasa, pare, magle prašine ili vlakana sa vazduhom pod atmosferskim pritiskom u kojoj se, posle paljenja, gorenje širi kroz celu nesagorelu smešu.

- Vrsta zaštite - Posebne mere koje se primenjuju na električni uređaj kako bi se sprečilo paljenje okolne eksplozivne atmosfere.

- Protiveksplozivno zaštićeni električni uređaj (PEZU) - Električni uređaj konstuisan na takav način da u specijalnim uslovima ne izaziva paljenje okolne eksplozivne atmosfere.

- Kućište električnog uređaja - Svi zidovi koji okružuju delove električnih uređaja pod naponom uključujući vrata,  poklopce, uvode kablova, šipke, vretena vratila i dr.

- Stepen zaštite koji obezbeđuje kućište električnog uređaja - Mere preduzete na kućištima električnih uređaja treba da obezbede:

- zaštitu od direktnog dodira delova pod naponom

- zaštitu uređaja unutar kućišta od prodora vode.

- Vrsta zaštite "d" (nepropaljivo kućište ili neprodorni oklop) je zaštita pri kojoj se delovi koji mogu da zapale eksplozivnu atmosferu stavljaju u kućište koje može da izdrži pritisak razvijen za vreme eksplozije i koje sprečava prenošenje eksplozije u eksplozivnu atmosferu oko kućišta.

- Vrsta zaštite "i" (svojstvena bezbednost ili samosigurnost) električno kolo u kojem nije moguće da niti varnica niti bilo kakav termički efekat, stvoreni u uslovima ispitivanja koji su definisani u odgovarajućim standardima izazovu paljenje date eksplozivne atmosfere.

- Vrsta zaštite "p" (kućišta sa povećanim pritiskom) pri kojoj je sprečen ulaz spoljne atmosfere u kućište održavanjem u kućištu zaštitnog gasa na višem pritisku nego što je okolna atmosfera.

- Vrsta zaštite "e" (povećana bezbednost ili povećana sigurnost) pri kojoj se primenjuju mere kojima se višim stepenom sigurnosti sprečava moguća pojava luka ili varnica i uopšte povišenih temperatura u unutrašnjosti i na spoljnim delovima električnog uređaja koji se inače ne javljaju pri normalnom radu.

- Vrsta zaštite "n" (uređaji bez varničenja) koji se primenjuje na električne uređaje tako da nije moguće paljenje okolne eksplozivne atmosfere a ne postoji ni verovatnoća nastanka kvara koji bi mogao da uzrokuje paljenje pri normalnom radu.

- Vrsta zaštite "m" (uređaj punjen čvrstim materijalima) koja podrazumevaju zaštitu zasnovanu na punjenju čvrstim materijalima - otklanjanju uzročnika paljenja čvrstim izolacijskim masama.

- Vrsta zaštite "q" (uređaj punjen peskom) koji podrazumeva zaštitu zasnovanu na punjenju peskom - izolacije uzročnika paljenja peskovitim materijalom.

## II  NABAVKA I MONTAŽA  PEZU-a

1. Dokumentacija

- Prilikom svake nabavke PEZUa zahtevati od isporučioca da priloži ateste od Saveznog Zavoda za Standardizaciju uz ograničenja ako postoje, tehničke specifikacije, uslove za korišćenje, uputstva za demontažu i montažu, preporučene metode popravke/remonta uređaja.

2. Opšte uputstvo za montažu

- Izvođač radova na montaži PEZU-a instalacija mora biti ovlašćen za ovu vrstu radova u skladu sa važećim Zakonskim aktima.

- Izvođač radova na montaži PEZU-a i instalacija mora imati ovlašćeno osblje - koje se dodatno obrazovalo iz oblasti protivekspozione zaštite kao i radioničku opremu.

- Pre montaže PEZU neophodno je proveriti da li je broju atesta dodat sufiks "X". ako jeste to podrazumeva posebne uslove montaže i korišćenja koji se mogu naći u atesnoj dokumentaciji

3. Evidencija

- Svi novi PEZU-ji moraju se evidentirati u smislu popisa na način dat u Prilogu 1 i crteža sa  rasporedom ugradnje.

- Pripadajuća tehnička i atestna dokumentacija, sa originalnim Evidencionim listovima, mora se čuvati isključivo na jednom mestu kod odgovornog lica u neposrednoj blizini te opreme.

- Posebno se mora evidentirati oprema koja nije nova, a dislocira se i ugrađuje naknadno u svemu prema Prilogu 2.

## III  PREGLEDI  I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

## U EKSPLOZIVNO UGROŽENIM PROSTORIMA

1. Definicije

- Održavanje predstavlja kombinaciju radnji koje se sprovode sa ciljem da se neki deo instalacije zadrži u stanju u kojem zadovoljava zahteve važećih specifikacija i u kojem vrši zahtevane funkcije ili da se povrati u to stanje.

- Pregled je radnja koja podrazumeva pažljivo pregledanje dela instalacije sa ili bez rastavljanja ili sa delimičnim rastavljanjem ako je potrebno, kao i dopunskim merenjem u cilju dobijanja tačnih informacija o stanju opreme.

- Vizuelni pregled - to je pregled kojim se utvrđuju, bez upotrebe opreme ili alata, oni kvarovi koji su uočljivi golim okom.

- Neposredan pregled - to je pregled koji obuhvata sve ono što  je obuhvaćeno vizuelnim pregledom, uz dodatno uočavanje onih kvarova koji se mogu otrkriti bilo korišćenjem opreme za pristup bilo upotrebom alata. Ova vrsta pregleda ne zahteva isključenje opreme sa napajanja, niti otvaranje kućišta.

- Detaljan pregled - to je pregled koji obuhvata sve ono što je obuhvaćeno neposrednim pregledom, uz dodatno uočavanje onih kvarova koji se mogu otkriti samo otvaranjem kućišta i/ili upotrebom alata i ispitne opreme tamo gde je to potrebno.

- Početni pregled - to je pregled svih onih električnih uređaja sistema i instalacije pre nego što se puste u pogon, da bi se utvrdilo da li su izbor tipa zaštite i montaže izvršeni na odgovarajući način. Rezultati ovog pregleda moraju se pismeno evidentirati, a na način dat u Prilogu 3.

- Periodičan pregled - podrazumeva redovne preglede svih uređaja. Učestalost istog određena je ovim Pravilnikom na osnovu tipa opreme, zona opasnosti i preporuka proizvođača. Interval između periodičnih pregleda ne sme biti veći od tri godine. Rezultati pregleda se moraju pismeno evidentirati prema Prilogu 4.

2.  Dokumentacija

- Za svaki prosotor ili pogon koji je proglašen za eksplozivno ugrožen mora da bude obezbeđena sledeća važeća dokumentacija:

- investiciono tehnička dokumentacija za izgradnju ili rekonstrukciju objekta,

- tehnička dokumentacija izvedenog stanja,

- elaborat o određivanju zona opasnog prostora (klasifikacija opasnih prostora),

- popis i raspored ugrađenih uređaja u protiekslozivnoj zaštiti,

- tehnička dokumentacija- informacije od proizvođača ugroženih uređaja,

- atesti i njihova ograničenja ako postoje,

- izveštaji o periodičnim pregledima instalacija i uređaja.

- Primerak internog akta - Pravilnika sa tehničkom dokumentacijom definisanom u prethodnoj tački  (2.1) za određeni objekat mora se nalaziti kod odgovornog lica za taj objekat, a u neposrednoj blizini predmente opreme.

- Za svakodnevnu upotrebu koristiti samo deo ove dokumentacije, koju isto lice određuje u zavisnosti od potrebe.

3.  Opšta i posebna uputstva

- Pri početnom pregledu obavezno proveriti da li električni uređaji i instalacija odgovaraju zahtevima iz elaborata o određivanju zona opasnosti (opasnog - eksplozivno ugroženog prostora) i to u smislu:

- klasifikacije istog

- temperaturnog razreda

- grupne primene

Pri početnom pregledu takođe utvrditi da li su podaci na uređajima i u dokumentaciji usaglašeni.

- Kod periodičnog pregleda ustanoviti koliko su podaci dostupni (proveriti posebno kontinuitet uzemljenja i spojeve od tačke do tačke).

- Periodičnost i vrstu pregleda u skladu sa poznavanjem opreme, uputstva proizvođača, predhodnim pregledima i odredbama ovog Pravilnika, određuje Služba za zaštitu od požara u saradnji sa odgovornim licem za taj objekat, uz neophodnu saradnju nadležne stručne Službe održavanja ili u saradnji sa Preduzećem registrovanim za ovu vrstu poslova. U ovom smislu, sastavni deo ovog Pravilnika za određeni objekat su Planovi pregleda i održavanja tih objekata - pogona (npr. planirani remonti ili sl.).

- Intervali periodičnog pregleda moraju se utvrditi tako da ne premašuju period duži od tri godine.

- Utvrđeni inervali periodičnih pregleda moraju se proveravati pregledanjem uzoraka opreme u međuvremenu.

- Periodični pregledi mogu biti vizuelni, neposredni ili detaljni. Za prva dva nije potrebno isključivati uređaj sa napona - za detaljni je obavezno.

- U okviru periodičnog pregleda obavezno se SVI uređaji moraju podvrgnuti barem vizuelnom  pregledu.

- Posle intervencije pri održavanju, posebno poravke i remonta mora se izvršiti detaljan pregled uređaja u skladu sa važećim kolonama tabela u Prilogu 5.

- Kod pokretnih prenosivih električnih uređaja interval periodičnosti pregleda trebalo bi svesti na što manji period (maksimalno 12 meseci). Zbog velike mogućnosti oštećenja je OBAVEZAN VIZUELNI pregled pre svake upotrebe i kontrola u smislu da li se ovi uređaji  uopšte smeju uneti i/ili koristiti u datom prostoru.

- Kod velikog broja sličnih instalisanih uređaja (npr. svetiljki) periodičnost pregleda može biti i veća, ali uz poštovanje odredbi t. III/3.5.

- Prilikom periodičnog pregleda obavezno se proveravaju sve vrste primenjenih zaštitnih uređaja, posebno njihovo vreme reagovanja-isključenja.

- Zabranjuje se svako nenamensko korišćenje (skladištenje, ostavljanje garderobe, delova opreme i alata na kućišta...) prostora u kom se nalaze ovakvi uređaji i instalacije.

- Odgovorna lica koja rade na održavanju predmetne opreme moraju svakodnevno pratiti promene nastale na njoj usled: kondenzacije, vibracije, vremenskih uticaja, povrišenih temperatura (dozvoljene od -20oC do + 40oC, ako drugačije nije navedeno na samom uređaju) prašine i sl. i preduzimati neophodne mere radi anuliranja takvih negativnih uticaja.

- Svi zaposleni koji rade u ugroženom prostru dužni su da sve uočene kvarove, promene i neispravnosti na ovoj instalaciji i uređajima jave odgovornom licu za taj objekat. Odgovorno lice je dužno da bezbedno odvoji od napajanja (el.mreže) taj uređaj, ukoliko isti predstavlja potencijalnu opasnost i da naloži otklanjanje kvara ovlašćenom licu za rad sa tim uređajima.

- Radovi u ovom prostoru mogu se izvoditi samo ako postoji pismeno odobrenje za to i to isključivo u beznaponskom stanju, i sa odgovarajućom opremom/alatom.

- Za potrebe održavanja neophodno je postojanje rezervnih delova. Vrstu, tip i količinu istih određuje odgovorno lice za taj objekat u skadu sa zahtevima lica ovlašćenog za održavanje i važećim atestom.

- Opšte stanje svih uređaja prati se pregledima.

4. Evidencija

- Da bi se utvrdilo da li su izbor tipa zaštite i montaža izvršeni na odgovarajući način, mora se izvršiti pismeno evidentiranje i pregled svih električnih uređaja sistema i instalacije pre nego što se puste u pogon.

- Rezultati svih periodičnih pregleda moraju se pismeno evidentirati,

- Ako pregled obavlja ovlašćena organizacija, dužna je da dostavi izveštaj o istom, koji se evidentira u skladu sa tačkom III.4.2.

- Sve navedene pismene evidencije moraju se nalaziti na jednom mestu, kod rukovodioca Službe ZOP-a, a u neposrednoj blizini predmetne instalacije.

- Knjiga evidencije i/ili izveštaji o pregledima moraju se čuvati najmanje pet godina.

## IV    POPRAVKA I REMONT

1. Definicije

- Ispravno stanje - stanje koje dozvoljava, u skladu sa atestom, zamenu nekog elementa (ako su oni zamenljivi) ili korišćenje obnovljene komponente, a da ne dođe do promene karakteristika PEZU-a i instalacija.

- Popravka - radnja u cilju ponovnog vraćanja neispravnog uređaja u potpuno ispravno stanje u skladu sa odgovarajućim standardom.

- Remont - radnja u cilju ponovnog vraćanja u potpuno ispravno stanje nekog uređaja koji je bio u pogonu ili je bio uskladišten određeno vreme, ali KOJI NIJE U KVARU.

2. Dokumentacija

- Službe ZOP-a i održavanja Preduzeća moraju raspolagati svom odgovarajućom dokumentacijom o popravkama, obnovi ili izmenama PEZU i instalacija.

- Izvođač poravke mora da obezbedi odgovornim licima Preduzeća sledeću dokumentaciju po okončanoj popravci:

- pojedinosti o uočenom kvaru,

- detalje izvršene poravke/remonta,

- listu izmenjenih delova i

- rezultate svih provera i ispitivanja.

3. Opšta uputstva

- Sve popravke na opremi i instalaciji primenjuju se radi dovođenja iste u ispravno stanje.

- Popravke vrši isključivo ovlašćeno (obučeno) lice, a u skladu sa relevantnim standardima i zahtevima atesta za dati PEZU.

- Prilikom popravke/remonta PEZU ili električnih instalacija, pridržavati se u svemu odredaba standarda u zavisnosti od vrste zaštite, posebnih preporuka proizvođača i obaveza propisanih atesnom dokumentacijom.

- Stanje svih uređaja sa periodičnim pregledima. Zamena delova u smislu popravke i dorada vrši se u zavisnosti od vrste zaštite, posebnih preporuka proizvođača i obaveza propisanih atestnom dokumentacijom.

- Zamena delova u smislu popravke i dovođenja u ispravno stanje uređaja obavlja se isključivo prema atestu i nikakve izmene u odnosu na njega nisu dozvoljene bez dopunskih saglasnosti proizvođača opreme.

- Kod zamene svetlosnih izvora u svetiljkama novi izvor mora biti istog tipa kao predhodni i sa istim karakteristikama da bi njegova montaža bila moguća, a isto tako da bi se sprečilo eventualno prekomerno zagrevanje.

- Rad na instalaciji sa kolima koja nemaju svojstvenu bezbednost u smislu otvaranja električnog uređaja moguć je samo ako se odvoje svi njegovi delovi na ulazu od izvora napajanja i razvežu svi krajevi na izlazu, a potom se sačeka da temperatura na kućištu padne i tek se tada pristupi otvaranju (sve pod uslovom da nije zona 1 u pitanju). Rad na istoj instalaciji pod naponom definisan je standardom SRPS IEC 79-19.

- Rad na istalaciji sa kolima koja imaju svojstvenu bezbednost u smislu otvaranja električnog uređaja moguć je pod naponom u smislu održavanja, primene mernih instrumenata za ispitivanje, podešavanje upravljačkih elemenata ili čak odstranjivanja i zamene svih komponenata sa  utikačima.

- Prilikom rastavljanja nepropaljivog kućišta, sve zaštitne zazore treba temeljno očistiti i premazati tankim slojem podesne masti u cilju zaštite od korozije i atmosferskih uticaja. Pri mehaničkom čišćenju koristiti samo nemetalna sredstva i neagresivne tečnosti za čišćenje prirubnih površina.

- Ukoliko postoje vidljivi znakovi istrošenosti, iskrivljenosti, korozije ili drugih oštećenja kućišta, potrebno je izvršiti  proveru širine cilindričnih i zavojnih zazora, kao i zazora osovine i vratila. Ako ista ne zadovoljava, zameniti ih novim prema atestu.

- Zaštita obrtnih električnih mašina od preopterećenja mora biti izvedena preko automatskog zaštitnog uređaja. Po završetku svake popravke ili remonta mora se podesiti ista na naznačenu struju In i proveriti da li je karakteristika zaštite takva da će se ona aktivirati u intervalu do 2 sata ako prekoračenje iznosi 1.05In.

- Namotaji motora povećane bezbednosti moraju biti zaštićeni od prekoračenja granične temeperature tokom rada uključujući i režim rada sa ukočenim rotorom.

- Savitljive kablove, savitljive provodnike i njihove završetke treba nadzirati u redovnim intervalima i po potrebi menjati ako su oštećeni ili ih isključiti u potpunosti iz upotrebe.

- Ukoliko je potrebno u svrhu održavanja i popravke demontirati i povući uređaj iz upotrebe, obavezno je dovodne provodnike za isti smestiti u atestno kućište. Ako se uređaj trajno provlači iz upotrebe, instalaciju treba u potpunosti ukloniti.

4. Označavanje i evidencija

- Svi popravljeni i remontovani uređaji moraju da budu obeleženi na svom glavnom delu ili vidnom mestu, sa odgovaraujćim znacima.

- Popravke koje ne utiču na celishodnost protiveksplozivnih karakteristika ne treba da budu obeležene.

- Obeležavanje mora biti čitko, trajno i postojano tj. otporno na spoljne uticaje.

4. Obeležavanje treba da obuhvati:

- odgovarajući simbol

- broj standarda "IEC 79-19"

- naziv izvođača popravke ili njegov zaštitni znak

- referentni broj izvođača pod kojim je izvedena popravka

- datum remonta/popravke

Svi ovi podaci treba da su na pločici pričvršćenoj na uređaj.

5. Svaka naredna popravka dalje podrazumeva obavezno skidanje pločice i obaveznu evidenciju o svim oznakama na uređaju i obeležavanju u skladu sa tačkom IV/4.1.

6. Popravka svih električnih uređaja sistema i instalacija, mora se pismeno evidentirati.

7. Sve navedene pismene evidencije moraju se nalaziti na jednom mestu kod rukovodioca Službe ZOP-a, a u neposrednoj blizini predmetne instalacije.

8. Knjiga evidencije i/ili izveštaji o pregledima moraju se čuvati najmanje pet godina.

## V   PLAN OBUKE ZAPOSLENIH ZA RAD SA PEZU-a

- Radnici koji izvode montažne radove ili popravke i direktno su zaduženi za održavanje atestiranih PEZU instalacija moraju biti obučeni za ovu vrstu posla.

- Obuka se izvodi u za to isključivo ovlašćenoj organizaciji. Na kraju obuke svaki radnik polaže ispit i dobija uverenje. Kopija uverenja se dostavlja odgovornom licu Službe za  zaštitu od požara.

- Obnavljanje znanja i ponovno sprovođenje obuke vrši se u periodu od tri godine.

- Kontrolu isteka roka za ponovnu obuku osoblja, obavlja odgovorno lice Službe za zaštitu od požara.

- Obim obuke mora biti isti za sve zaposlene na istim poslovima.

- Obukom se osoblje mora osposobiti za poznavanje:

- opštih principa, vrste zaštite i obezbeđenja,

- atesta i standarda

- rezervnih komponenti ili onih odobrenih od strane proizvođača

- posebnih tehnika održavanja i opravki u zavisnosti od vrste i tipa primenjene 	opreme

- specifičnosti pojedinih instalacija i uređaja u određenim pogonima preduzeća.

- Direktor preduzeća je dužan da obezbedi sprovođenje odredbi tačaka Poglavlja V.

#### VI  ZAKLJUČAK

- Na osnovu preporuke Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, učestalost periodičnih pregleda u JKP“Gradska toplana Užice“ je definisana sa aspekta namene prostora i pogonskog goriva u kotlarnicama, i to za sledeće objekte:

•    gasne kotlarnice – jednom u kalendarskoj godini, ali obavezno u toku grejne sezone

•    periodične preglede mogu vršiti isključivo organizacije/preduzeća sa odgovarajućim

licencama i dozvolama za obavljanje poslova iz oblasti Zaštite od požara

- Kontrolu sprovođenja odredbi ovog Pravilnika vrše lica koja su obučena i koja rade na tim poslovima, rukovodioci odgovarajućih službi i, na nivou celog Preduzeća, Služba za zaštitu od požara.

- U okviru ovog pravilnika, kao posebna celina u Službi ZOP-a, nalazi se Evidencija detaljnih pregleda postrojenja i uređaja, kao i kartoni uređaja i evidentirane opreme.

JKP „Gradska toplana Užice“

Direktor

Zoran Šibalić, dipl.ecc.

_______________________________

Služba za zaštitu od požara

Nebojša Milutinović, maš.ing.

_______________________________

Na osnovu člana 7. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ((Službeni glasnik SR Srbije(, broj 44/77), kao i na osnovu Statuta JKP “Gradska toplana Užice”,  Direktor Preduzeća doneo je dana _______________ godine

PRAVILNIK

O TEHNIČKIМ NORMATIVIМA ZA ZAŠTITU  OD  STATIČKOG ELEKTRICITETA

## I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom predviđa se način primene tehničkih normativa i mere zaštite od statičkog elektriciteta u objektima preduzeća JKP “Gradska toplana Užice”- Užice (u daljem tekstu “Preduzeće”).

Član 2.

Ovim Pravilnikom ne reguliše se zaštita od statičkog elektriciteta koji se pojavljuje u vidu atmosferskog pražnjenja - groma.

Član 3.

Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na svim mestima  koji pripadaju Preduzeću, a koja su ugrožena od eksplozivnih smeša i/ili pare zapaljivih tečnosti u vazduhu, kao i na mestima gde je statički elektricitet potencijalni izvor požara, šteta i smetnji u postupku manipulacije  zapaljivim tečnostima i gasovima.

Član 4.

Pri projektovanju i izgradnji novih objekata, kao i pri rekonstrukciji postojećih, strogo se mora voditi računa o poštovanju odredbi ovog Pravilnika, kao i odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta.

##### II  MERE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD STATIČKOG

## ELEKTRICITETA - OPŠTE ODREDBE

Član 5.

Opasnost od statičkog elektriciteta nastaje preskakanjem varnice sa mesta gde se statički elektricitet stvorio i nakupio do uzemljene metalne ili druge provodne mase. U tom slučaju energija varnice može da zapali smešu para zapaljive tečnosti ili gasa i vazduha, ukoliko je ta smeša u granicama eksplozivnosti-zapaljivosti.

Član 6.

Najmanja energija paljenja predstavlja onu energiju koja zagreva materijal do temperature paljenja pod uslovom da se održava temperaturno polje za širenje plamena u eksplozivnoj smeši. Najmanja energija za paljenje je mala i iznosi samo nekoliko delova milivatsekundi.

Član 7.

Zapaljive i loše provodljive tečnosti i gasovi prilikom kretanja u posudama, odnosno pri protoku kroz cevi ili pri pretakanju, proizvode statički elektricitet. Pojava statičkog elektriciteta može da stvori vrlo visoku  potencijalnu razliku između same tečnosti i zidova posude ili cevi.

Član 8.

Radi sprečavanja skupljanja statičkog elektriciteta, prilikom manipulacije zapaljivim tečnostima i gasovima sve metalne mase moraju se uzemljiti. Na kraju kabla koji služi za uzemljenje mora se postaviti izolovana ručica sa ugrađenim prekidačem, čiji se nepokretni deo spaja sa pokretnim delom tek pošto se priključi kabl na cisternu.

Prekidač i utikač za kabl iz stava 1. ovog člana moraju da budu u "S" izvedbi, i to tipa (St) Il A T3.

Član 9.

Ako spojnice cevi ne garantuju sigurnost galvanske veze, moraju se premostiti kablovskim stopama i savitljivim bakarnim užetom čiji je presek najmanje 10 mm2.

Član 10.

Sve veze i spojeve treba prethodno pregledati i tek nakon potvrde da su oni pravilno uključeni i uzemljeni može se pristupiti manipulaciji. Cev za punjenje treba utopiti u cisternu tako da ona bude najmanje 50 mm udaljena od dna cisterne.

1.    Posebne mere

Član 11.

Sakupljanje statičkog elektriciteta i pražnjenja istog u Preduzeću sprečava se:

- uzemljenjem svih mesta gde je moguća pojava stvaranja i sakupljanja

statičkog elektriciteta.

-    povećanjem provodljivosti loše provodljivih materijala.

Član 12.

Uzemljenje kao mera zaštite od statičkog elektriciteta mora se izvršiti na svim onim mestima gde je moguća pojava statičkog elektriciteta, bez obzira da li su primenjene i druge metode zaštite.

2.   Dodatne mere

Član 13.

Osoblje koje se kreće u neposrednoj blizini mesta gde postoji opasnost od statičkog elektriciteta ne sme na sebi imati odeću od sintetičkog ili svilenog materijala.

## III   NAČIN ISPITIVANJA OTPORA UZEMLJENJA

Član 14.

Za ispitivanje otpora uzemljenja i merenje statičkog elektriciteta Preduzeće angažuje ovlašćenu firmu sa svim neophodnim licencama i dozvolama za obavljanje ove vrste poslova.

## IV  POGONSKI NADZOR I ROKOVI ISPITIVANJA

Član 15.

Pogonski nadzor u smislu mehaničke ispravnosti kontinuiteta uzemljenja, a naročito u slučajevima remonta ili zamene nekog dela, vrši ovlašćena firma,  koja je Ugovorom angažovana za ovu vrstu posla.

Član 16.

Ispitivanje pojave statičkog elektriciteta i merenje otpora uzemljenja organizuje Služba za zaštitu od požara uz saglasnost Direktora Preduzeća, i o tome vodi urednu evidenciju u knjizi "ZAŠTITA OD STATIČKOG ELEKTRICITETA". U ovu knjigu se upisuju sledeći podaci:

- Mesto merenja - ispitivanja

- Način merenja- ispitivanja

- Rezultati merenja – ispitivanja

- Upotrebljeni instrumenti za merenje – ispitivanje

- Datum merenja – ispitivanja

- Ime, prezime, zvanje i potpis lica koja su ižvršila merenje – ispitivanje.

Član 17.

Redovno merenje otpora uzemljenja i ispitivanja pojave statičkog elektriciteta vrši se jedan put godišnje za kotlarnice na ugalj i mazut, a dva puta godišnje u gasnim kotlarnicama. Ova ispitivanja obavezno izvesti u toku grejne sezone.

Član 18.

Vanredna ispitivanja pojave statičkog elektriciteta treba organizovati nakon svakog remonta ili veće intervencije na unutrašnjoj gasnoj instalaciji u gasnim kotlarnicama.

Član 19.

Ovlašćena firma je obavezna da izvrši vizuelni pregled svih galavanskih spojeva (premošćenja) i da  otkloni sve eventualno uočene nedostatke na njima.

### Član 20.

Radnici ovlašćene firme obavezni su da, po pozivu nadležne Službe i/ili Direktora Preduzeća, u roku od najviše 2 (dva) dana od prijema poziva izvrše sva neophodna merenja i kontrole statičkog elektriciteta i otpora uzemljenja. Dalje, radnici ovlašćene firme su dužni da obezbede vraćanje svih elemenata, koji su tokom njihovih aktivnosti pomerani, na prvobitna mesta i u skladu sa njihovom funkcijom u pogonu.

Član 21.

Rukovodioci Službi održavanja i proizvodnje Preduzeća su obavezni da Službi zaštite od požara Preduzeća prijave u pismenoj formi sve redovne i/ili vanredne remonte u kotlarnicama, kao i izvršene intervencije na unutrašnjim instalacijama. Služba ZOP-a, u dogovoru sa Direktorom Preduzeća, utvrđuje neophodnost vanrednog ispitivanja statičkog elektriciteta i otpora uzemljenja u remontovanom pogonu i, po potrebi, poziva ovlašćenu firmu da izvrši merenja.

Član 22.

U slučaju da bilo koji radnik Preduzeća primeti grešku na uzemljenju i/ili premošćenju, kao i pojavu preskakanja varnice, obavezan je da o tome izvesti poslovođu, rukovodioca službe ZOP, održavanja ili proizvodnje i/ili Direktora.

#### V   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegovog usvajanja.

Član 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane Direktora Preduzeća i uvođenja u delovodnu knjigu. Kopije ovog Pravilnika dostaviti rukovodiocu Tehničkog sektora i rukovodiocima Službi proizvodnje, održavanja i zaštite od požara

JKP “Gradska toplana Užice”

Direktor

M.P.			__________________________

Zoran Šibalić, dipl.ecc.

Dostavljeno:

Ruk. Tehničkog sektora:

Ruk. sl. proizvodnje:

Ruk. sl. održavanja:

Ruk. sl. ZOP-a:

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

- Понуђач, сходно актуелним законским регулативама, мора имати све неопхо- дне лиценце и овлашћења за обављање ове врсте радова. Понуђач је обавезан да уз Понуду достави и копије лиценце и овлашћења (или доказ да је њихова израда у току), које ће се сматрати интегралним делом Понуде.

- У прилогу су Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета (бр. 208 од 12.03.2013.), Правилник за коришћење и одржавање уређаја и опреме изведене у противексплозијској заштити (бр. 172 од 28.02.2013.) ЈКП „Градска топлана Ужице“ и списак објеката Предузећа са адресама.

- За све додатне информације у вези Понуде обратите се рук. Службе ЗОП-а Пре-

дузећа Небојши Милутиновићу, тел. 513-101 и 064/826-98-59.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то за партију бр.1:

-Неопходним финансијским и пословним капацитетом:

– да је понуђач у претходне три  пословне године (2011. , 2012.и 2013.) остварио приход који је већи  од  2.000.000 динара.

– да је понуђач у претходне три пословне  године (2011. , 2012.и 2013.) извршио  годишње исто или више услуга који су предмет јавне набавке.

-Довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом:

довољним техничким капацитетом:

-да је технички опремљен за  извршење услуга ове јавне набавке

довољним кадровским капацитетом:

- да има довољан број запослених за извршење ове јавне набаке у роковима предвиђеним у конкурсној документацији

Партија бр.2

-Неопходним финансијским и пословним капацитетом:

– да је понуђач у претходне три  пословне године ( 2011., 2012. и 2013.)     остварио приход који је већи  од  600.000 динара.

.                 – да је понуђач у претходне три пословне  године (2011., 2012. и 2013.) извршио  годишње исто или више услуга који су предмет јавне набавке.

-Довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом:

-довољним техничким капацитетом:

-да је технички опремљен за  извршење услуга ове јавне набавке

-довољним кадровским капацитетом:

- да има довољан број запослених за извршење ове јавне набаке у роковима предвиђеним у конкурсној документацији

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, тачка 1) , 2), 3) и 4).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У за партију бр.1

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)

ЈНМВ 1.2.10-2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- -Неопходним финансијским и пословним капацитетом:

– да је понуђач у претходне три  пословне године (2011. , 2012.и 2013.) остварио приход који је већи  од  2.000.000 динара.

– да је понуђач у претходне три пословне  године (2011. , 2012.и 2013.) извршио  годишње исто или више услуга који су предмет јавне набавке.

-Довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом:

-да је технички опремљен за  извршење услуга ове јавне набавке

- да има довољан број запослених за извршење ове јавне набаке у роковима предвиђеним у конкурсној документацији

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У за партију бр.2

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)

ЈНМВ 1.2.10-2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- Неопходним финансијским и пословним капацитетом:

– да је понуђач у претходне три  пословне године ( 2011., 2012. и 2013.)     остварио приход који је већи  од  600.000 динара.

– да је понуђач у претходне три пословне  године (2011., 2012. и 2013.) извршио  годишње исто или више услуга који су предмет јавне набавке.

Довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом:

-довољним техничким капацитетом:

да је технички опремљен за  извршење услуга ове јавне набавке

-довољним кадровским капацитетом:

- да има довољан број запослених за извршење ове јавне набаке у роковима предвиђеним у конкурсној документацији

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)

ЈНМВ 1.2.10-2014 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Градска топлана Ужице“ из Ужица, Трг партизана 26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга– преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине ЈНМВ бр 1.2.10-2014- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.12.2014.  до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- поглавње VII образац понуде, попуњен, потписан и оверен

- поглавље V одељак 3 изјава понуђача, попуњена, потписана и оверена

- поглавље V одељак 3 изјава подизвођача попуњена, потписана и оверена

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

- поглавље VIII Модел уговора, попуњен, потписан и оверен

- поглавље IX Образац трошкова припреме понуда попуњен, потписан и оверен

- поглавље X  Образац изјаве о независној понуди попуњена, потписана и оверена

3. ПАРТИЈЕ

Ова набавка је обликована по партијама и то:

-Партија бр.1 –испитивање електро инсталација

-Партија бр.2 – испитивање ПП апарата

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП“Градска топлана Ужице“ Трг партизана 26, Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга–преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а   ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга– преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана фактурисања на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуга,

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови који настану до завршетка услуге која је  предмет  јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Није предвиђено средство финансијског обезбеђења.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail nebojša.milutinovic@toplana.uzice.rs или факсом на број 031/513-106 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

ЈНМВ бр.1.2.10-2014- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.)

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail miroljub.knezevic@toplana.uzice.rs, факсом на број.031/513-101 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија бр.1

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)    ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а, партија бр.1

| Р.број | Назив добра | Број стручних извештаја | Јединична цена(без ПДВ) | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодични прегледи система за заштиту од статичког електрицитета | 24 |  |  |
| 2. | Периодични преглед свих уређаја изведених у Ex-заштити | 4 |  |  |
| 3. | Периодични прегледи система за детекцију гаса у гасним котларницама | 16 |  |  |
| 4 | Редовни периодични прегледи аутоматске паник-расвете | 6 |  |  |
|  |  |  | Укупно без ПДВ-а |  |
|  |  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија бр.2

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а( 90720000-заштита животне средине)    ЈНМВ бр.1.2.10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а, партија бр.2

| Р.број | Назив добра | Количина комада | Јединична цена(без ПДВ) | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редовни периодични прегледи ПП апарата ПП апарати типа „S-6“ ПП апарати типа „S-9“ ПП апарати типа „CO2-5“ | 14х2 28 38х2 76 16х2 32 | ____________________________________________________________ | __________________________________________ |
|  |  |  | Укупно без ПДВ-а |  |
|  |  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр.1

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а партија бр.1- испитивање електро инсталација

Закључен између:

Наручиоца .... ЈКП“Градска топлана Ужице“.

са седиштем у Ужицу,  улица Трг партизана 26, ПИБ:.101501320. Матични број: 07317743.Број рачуна:  160-7485-28 Назив банке: Banca Intesa

Телефон: 031/513-101 Телефакс: 031/513-101

кога заступа.дир.Зоран Шибалић дипл.ецц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Основ уговора:

ЈН Број: 1.2.10-2014

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да ____________________________ за потребе топлане изврши услугу- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а- испитивање ПП апарата у поступку ЈНМВ БР: 1.2.10-2014

Члан 2.

Понућач се обавезује да изврши периодични преглед система за заштиту од статичког електрицитета ( редни бр.1) свих објеката у саставу топлане и у свему према законским и техничким нормативима за ову врсту испитивања и Правилнику ЈКП”Градска топлана Ужице”о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета.

Први периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од  01.01.2015.г.- 01.04.2015.

Други периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од 15.10.2015.г до 01.12.2015.

Понуђач се обавезује да изради стручне налазе испитивања за сваки објекат, и да по један примерак тих налаза достави топлани.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да изврши периодичне прегледе свих уређаја изведених у Ех-заштити у објектима топлане – гасним котларницама ( редни бр. 2. )

Понуђач се обавезује да изврши прегледе из ст.1 овог члана, као и формирање картона уређаја, у свему према Правилнику ЈКП”Градска топлана Ужице” за коришћење и одржавање уређаја и опреме изведене у противексплозивној заштити и осталим законским и техничким нормативима.

Ремонтни центар се обавезује да по један примерак картона уређаја достави топлани.

Први периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од  01.01.2015.г.- 01.04.2015.

Члан 4.

Понуђач се обавезује да изврши периодичне прегледе система за детекцију гаса у гасним котларницама у којима су ови системи изведени ( редни бр.3)

Понуђач се обавезује да прегледе из ст.1 овог члана изврши у свему према законским и техничким нормативима за ову врсту инсталација.

Понуђач се обавезује да изради стручне налазе испитивања за сваку гасну котларницу, и да по један примерак тих налаза достави топлани.

Први периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од  01.01.2015.г.- 01.04.2015.

Други периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од 15.10.2015.г до 01.12.2015.

Члан 6.

Понуђач се обавезује да изврши редовне периодичне прегледе аутоматске паник расвете.(редни бр.4)

Ови прегледи се обављају једном годишње у котларницама „Липа“, „К-05“, „Севојно“, „Сењак“, „Алексића мост“ и „Медицинска школа“. Преглед обухвата проверу напона исправљачке јединице и акубатерије, проверу свих механичких и електричних спојева, контролу свих напона у радном и мирном стању и проверу стартовања флуо-светиљке. Понуду за ову позицију вредновати по

броју стручних извештаја у току једне године. Меродаван број извештаја за Понуду износи шест стручних извештаја годишње.

Даље, понуђач је обавезан да  отклони све уочене недостатке на уређајима у складу са атестном документацијом и /или упутствима произвођача. Ови радови ће се фактурисати Предузећу као накнадни и они нису предмет ове понуде.Први периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од  01.01.2015.г.- 01.04.2015.

Члан 7.

Топлана се обавезује да Понуђачу за извршене услуге из чланова 2-6 овог уговора плати цену од.......................................... дин без обрачунатог ПДВ-а у року од ............ дана од дана пријема фактуре за извршену услугу.

Члан 8.

У случају да количине, које су дате у понуди Понуђача од ...........................г. одступају од стварних количина у конкретним позицијама ( број мерних места, број Ех уређаја, итд) уговорне стране су се сагласиле да ће се укупна цена за извршену услугу кориговати према стварним количинама из конкретних позиција, уз примену јединичних цена из понуде Понуђача од ................................г.

Члан 9.

Понуђач је у обавези да за свако одступање од рокова, који су прописани чл…..... овог уговора, прибави претходну сагласност Топлане.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да за све што није предвиђено овим уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 12.

Овај уговор је закључен у 4 равногласна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 за своје потребе.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

___________________                                                       Дипл.ецц Зоран Шибалић

_______________________

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Број:

Датум:

У Ж И Ц Е

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ- преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а партија бр.2- испитивање електро инсталација

Закључен између:

Наручиоца .... ЈКП“Градска топлана Ужице“.

са седиштем у Ужицу,  улица Трг партизана 26, ПИБ:.101501320. Матични број: 07317743.Број рачуна:  160-7485-28 Назив банке: Banca Intesa

Телефон: 031/513-101 Телефакс: 031/513-101

кога заступа.дир.Зоран Шибалић дипл.ецц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Основ уговора:

ЈН Број: 1.2.10-2014

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да  _____________________________ за  потребе Топлане  изврши   услугу  испитивању  противпожарних преносних  апарата типа „С“ и  „ЦО2“- партија  бр. 2- испитивање ПП апарата

у поступку ЈНМВ БР.  1.2.10-2014

Члан 2.

Понуђач се обавезује да изврши редовне периодичне прегледе свих ПП Апарата у објектима топлане(редни бр.1 у спецификацији)

Понуђач се обавезује да прегледе из ст.1 овог члана изврши у свему према законским и техничким нормативима за ову врсту испитивања.

Први периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од  01.01.2015.г.- 01.04.2015.

Други периодични преглед Понуђач се обавезује да изврши у временском периоду од 15.10.2015.г до 01.12.2015.

Члан 3.

Топлана се обавезује да ____________________________ за извршену услугу из чл. 2  овог  уговора плати цену од  ___________ динара без обрачунатог ПДВ   у року од  45 дана рачунајући од  пријема фактуре за извршену услугу.

Члан 4.

У случају  да  су стварне количине ПП апарата   различите  од специфицираних у техничким спецификацијама,  уговорне стране су се  сагласиле да  ће се  укупна цена за извршену услугу кориговати  према  стварном броју ПП апарата  уз примену јединичне цене из понуде __________________________ од _______________.г.

Члан  5.

Уговорне стране  су сагласне  да  за све што није предвиђено овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 6.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 7.

Овај уговор  закључен је  у 4 /четири/ равногласна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по  2 /два/ примерка.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

___________________                                                       Дипл.ецц Зоран Шибалић

_______________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга-. преглед и испитивање инсталација  уређаја Предузећа из области ЗОП-а, бр. 1.2.10-2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.