JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

broj: 01-5/5-8

Datum: 09.02.2018.

Pojašnjenja i dopuna konkursne dokumentacije u vezi JNMV br. 1.2.2-2018 pregled i provera gasnih instalacije i opreme:

- Gasne kotlarnice u sastavu JKP „Gradska toplana Užice“ su sa

sledećom opremom:

- Kotlarnica „LIPA“, ul. D.Tucovića br. 38 (samostojeći objekat, gas/mazut), kapacitet Q=23,4 MW (3x7,8 MW), radni režim 110/80ºC. Kotlovi su VIESSMANN Vitomax 200 (3 kom), gorionici WIESHAUPT RGMS 70/2-A ZM-NR (3 kom). Gasovodi su prečnika DN 150 (od MRS do račve za kotao I), DN 125 (od račve za kotao I do račve za kotao II)  i DN 80 od račvi do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za svaki kotao: prirubnička kuglasta slavina za gas DN80, filteri za gas DN80 NP16 „Weishaupt“ tip 3080/1, manometri sa manometarskom slavinom R15, regulatori pritiska sa blok-ventilom „Actaris“ pizl = 100-210 mbar, stabilizacione cevi DN100 (L=1m) , ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN100 NP10, tip DVD-D 5100/11, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 150 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „Dungs“ R20 i čelični kompenzatori DN100 NP10.

- Kotlarnica „ALEKSIĆA MOST“, ul. Kurlagina bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=7,8 MW (2x3,9 MW), radni režim 110/80ºC. Kotlovi su VIESSMANN Vitomax 200 (2 kom), gorionici WIESHAUPT G50/2-A (2 kom) . Gasovodi su prečnika DN 125 (od MRS do račve za kotao I) i DN 80 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WF 3100/1, manometri sa manometarskom slavinom R15, regulatori pritiska sa blok-ventilom „Actaris“ DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN80NP10, tip DMV-D 5125/1S, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 50 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „Dungs“ R20 i čelični kompenzatori DN80NP10

- Kotlarnica „SENJAK“, ul. M.Obrenovića bb  (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=7,8 MW (2x3,9 MW), radni režim 110/80ºC. Kotlovi su VIESSMANN Vitomax 200 (2 kom), gorionici WIESHAUPT RGMS 50/2-A ZM-NR (2 kom) . Gasovodi su prečnika DN 125 (od MRS do račve za kotao I) i DN 80 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za oba kotla: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WF 3100/1, manometri sa manometarskom slavinom R15, regulatori pritiska sa blok-ventilom „Actaris“ DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN80NP10, tip DMV-D 5125/1S, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 50 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „Dungs“ R20 i čelični kompenzatori DN80NP10

- Kotlarnica „K-05“, ul. Norveških interniraca br.12 (u suterenu stambene zgrade, gasna), kapacitet Q=8 MW (2x4 MW), radni režim 110/80ºC. Kotlovi su KIV-VRANSKO S-3500 i TOPLING TK 4000, gorionici WIESHAUPT Monarch WM-G30/3A i RGMS 11/1-D . Gasovodi su prečnika DN 100 (od MRS do račve za kotao I) i DN 80 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za oba kotla: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WS 3050/1, manometri sa manometarskom slavinom R15, regulatori pritiska sa blok-ventilom „Rombach“ tip 244-12-52 DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN100 NP10, tip DMV 5100/12, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 150 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „Dungs“ R20 i čelični kompenzatori DN80NP10

- Kotlarnica „RATARSKA“, ul. Ratarska br.69  (u suterenu stambene zgrade, gasna), kapacitet Q=1,6 MW (2x0,8 MW), radni režim 90/70ºC. Kotlovi su TOPLING TK 850, gorionici WIESHAUPT MWG 10/3-A ZM . Gasovodi su prečnika DN 65 (od MRS do račve za kotao I) i DN 50 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za oba kotla: prirubnička kuglasta slavina za gas DN40 NP16, filteri za gas DN40NP4 „Weishaupt“ 515/1, manometri sa manometarskom slavinom R15, regulatori pritiska sa blok-ventilom „Dungs“ tip PR 16-50-54 DN40 NP16/5, stabilizacione cevi DN50 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN50 NP10, tip W-MF 512  pmax = 500   mbar, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 50 A5/1, elektromagnetna kontrola za vazduh „Dungs“ LGW 50 A2P čelični aksijalni kompenzatori DN40NP10 „Weishaupt“

- Kotlarnica „MEDICINSKA“, ul. Nemanjina bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=2,1 MW, radni režim 110/80ºC. Kotlovi su VIESSMANN VITOPLEX100, MIP ĆUPRIJA 600TV i REMEHA ECO PRO355, gorionici WIESHAUPT WMG 10, WISHAUPT WMG 20/2-A i REMEHA GAS310 (integrisan u kotlu) . Gasovodi su prečnika DN 80 (od MRS do račve za kotao I) i DN 50 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za sve kotlove: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, fini filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WS 3050/1, manometri visokog i niskog pritiska sa manometarskom slavinom R15 „Wika“, regulatori pritiska sa blok-ventilom „ITRON“ tip 233-5-72 DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „Dungs“ DN50 NP10, tip DMV 5100/12, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „Dungs“ GW 150 A5/1, elektromagnetna kontrola za vazduh „Dungs“ LGW 50 A2P i čelični kompenzatori DN80NP10

- Kotlarnica „“SEVOJNO“, ul.V.Bugarinovića br.22 (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=5,8 MW (2x2,9 MW), radni režim 110/80ºC. Kotlovi su KIV-VRANSKO S-2500 (2 kom), gorionici WEISHAUPT RGMS 11/1-D (2 kom) . Gasovodi su prečnika DN 150 (od MRS do račve za kotao I) i DN100 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za oba kotla: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, fini filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WS 3050/1, manometri sa manometarskom slavinom R15 WIKA, regulatori pritiska sa blok-ventilom „DUNGS“ DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „DUNGS“ DN80 NP10  tip VPS504 S04, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „DUNGS“ GW 150 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „DUNGS“ R20 i čelični aksijalni kompenzatori DN50NP10 „WEISHAUPT“

- Kotlarnica „KASARNA“ ul.Norveških interniraca bb (samostojeći objekat, gasna), kapacitet Q=3,3 MW, radni režim 110/80ºC. Kotlovi su ĐURO ĐAKOVIĆ 300 (1,9 MW) i ĐURO ĐAKOVIĆ 180 (1,4 MW), gorionici WEISHAUPT RGMS 7/1-D i WEISHAUPT WM-G20/2-A . Gasovodi su prečnika DN 100 (od MRS do račve za kotao I) i DN50 od račve do gasnih rampi kotlova. Ostali elementi gasne instalacije su isti za oba kotla: prirubnička kuglasta slavina za gas DN50, fini filteri za gas DN50NP4 „Weishaupt“ WS 3050/1, manometri VP i NP sa manometarskom slavinom R15 WIKA, regulatori pritiska sa blok-ventilom „ITRON“ DN50 NP16/5, stabilizacione cevi DN80 (L=1m), ventili sigurnosti R20, elektromagnetni ventili sa kontrolom nepropusnosti „DUNGS“ GW50 A5/1, elektromagnetne kontrole nepropusnosti „DUNGS“ GW50 A5/1, elektromagnetni ventili za pilot plamen „DUNGS“ R20 i čelični aksijalni kompenzatori DN50 NP10 „WEISHAUPT“.

- Neophodna dokumentacija:

U delu III konkursne dokumentacije  „tehnička DOKUMENTACIJA I PLANOVI“, menja se i sada glasi:

Obzirom na aktuelnu situaciju u vezi licenci Ministarstva energetike za obavljanje ove vrste ispitivanja, za ovu javnu nabavku su dovoljni sledeći dokumenti:

- Odluka ATS (Akreditaciono telo Srbije) sa Obimom akreditacije koji uključuje ispitivanje UGI

- kopije M obrazaca, radnih knjižica i Sertifikata o položenim stručnim ispitima za održavanje gasnih instalacija najmanje trojice zaposlenih radnika, shodno Zakonu o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Sl. glasnik RS br. 104/2009), čl. 15 stav 4 i čl. 25 stav 2.

U delu IV „OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE“ menja se tačka 8) i sada glasi:

Uz ponudu je dovoljno dostaviti sledeća dokumenta:

- Odluka ATS (Akreditaciono telo Srbije) sa Obimom akreditacije koji uključuje ispitivanje UGI

- kopije M obrazaca, radnih knjižica i Sertifikata o položenim stručnim ispitima za održavanje gasnih instalacija najmanje trojice zaposlenih radnika, shodno Zakonu o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Sl. glasnik RS br. 104/2009), čl. 15 stav 4 i čl. 25 stav 2.

Komisija za javne nabavke