JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/22-11

Datum: 06.06.2018.

Predmet: Izmena konkursne dokumentacije

- U delu „Specifikacija materijala“ strana 4. partija 1 pod tačkom 2, umesto DN 125  (ø 219,1 x 4,5), treba da stoji DN 125 (139,7x4,0)

- U Obrascu 2-1 pozicija 2.2. se menja pa umesto DN 125  (ø 219,1 x 4,5), treba da stoji DN 125 (139,7x4,0)

Komisija za javnu nabavku

(ОБРАЗАЦ 2-1)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1- Челичне црне бешавне цеви

| ред бр. | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | Čeličnih crnih bešavnih cevi prema SRPS C.B5.221.Temperaturni režim toplovoda je 110/80ºC. Sve cevi isporučiti u šipkama dužine 12 m, a pozicijom obuhvatiti i troškove utovara i transporta do Užica. Dimenzije i dužine cevi merodavne za izradu ponude: |
| 1.1. | DN 250 (ø 273 x 5,0) | 36 m |  |  |
| 1.2. | DN 125 (ø 139,7 x 3,6) | 36 m |  |  |
| 2. | Čelični crni lukovi 90º prema SRPS C.B5.221.Temperaturni režim toplovoda je 110/80ºC. Dimenzije i broj komada cevnih lukova merodavni za izradu ponude: |
| 2.1. | DN 250 (ø 273 x 5,0) | 4 kom |  |  |
| 2.2. | DN 125 (ø 139,7x4,0) | 12 kom |  |  |
| 2.3. | DN 80 (ø 88,9 x 3,2) | 6 kom |  |  |
| 2.4. | DN 65 (ø 76,1 x 2,9) | 6 kom |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |