JKP „Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/8-11

Datum: 10.03.2020.

Predmet: pitanja  u vezi sa JNMV 1.1.3-2020- ventili,hvatači nečistoća i ostala armatura

Pitanje:   Naime,  na strani br.3 Konkursne dokumentacije u stavci Opis predmeta nabavke nabrojane su: čelične loptaste slavine, nepovratni ventili, hvatači nečistoće i  ventili sigurnosti koji predstavljaju armaturu napravljenu za mreže daljinskog grejanja.
Da li su predmet nabavke sve gore navedene stavke ili samo loptasti ventili na zavarivanje NP16 i loptasti ventil sa unutrašnjim navojem NP16 jer, u konkursnoj dokumentaciji na strani br.14 Obrazac br.2 sadrži samo kolone za cene loptastih ventila?

Odgovor: Predmet javne nabavke su samo loptasti ventili na zavarivanje NP16 i loptasti ventil sa unutrašnjim navojem NP16.

Pitanje:   U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da se zahteva dostava atesta da je ispitivanje izvršeno po standardu SRPS EN12266 ili odgovarajućem.

S obzirom da se navedeni standard odnosi na klase zaptivenosti (A, B, C...), molimo Vas za informaciju kojoj klasi zaptivenosti bi trebalo da pripadaju ponuđene loptaste slavine.

(Uobičajeno je da loptaste slavine koje se isporučuju za primenu navedenu u ovoj tenderskoj dokumentaciji pripadaju klasi A zaptivenosti).

Takođe, molimo Vas za informaciju na koji način se pripadnost određenoj klasi zaptivenosti dokazuje.

Odgovor: Ventili moraju imati dokazanu klasu A curenja prema EN 12266-1.

Pripadnosti odredenoj klasi se dokazuje sertifikatom akreditovane ustanove.

Komisija za javne nabavke