ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број:  01-5/11-15

Датум: 02.04.2018.

Предмет : измена конкурсне документације  за ЈНМВ 1.1.8-2018-хемикалије за ХПВ

Мења се  конкурсна документација у делу ПРИЛОГ БР.1:

ПРИЛОГ БР. 1

Препоруке за квалитет циркулационе воде

| Циркулациона вода |
| --- |
| Изглед | бистра |
| Мирис | Без |
| Честице | < 10 mg/l |
| Ph вредност* | 9.8±0.2 |
| Преостала тврдоћа °dH | < 0.5 |
| Садржај кисеоника/угљен диоксида | < 0.02 mg/l |
| Садржај уља и масти | <1 mg/l |
| Садржај хлорида Cl | < 300 mg/l |
| Укупна количина гвожђа Feuk | < 0.1 mg/l |
| Укупна количина бакра Cuuk | < 0.02 mg/l |

* Није дозвољено регулисати Ph вредност амонијаком

Параметри који нису обухваћени препоруком датом од ЈКП „Градска топлана Ужице“ прате се у складу са СРПС ЕН 12953-10.

Комисија за јавне набавке